| Категория велосипеда | Trail |
| --- | --- |
| Модельный год | 2020 |
| Пол | Мужской / женский |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Вес | 14.9 кг. |

| РАМА |  |
| --- | --- |
| Материал рамы | Алюминий |
| Рама | 27.5", Trail, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, конический рулевой стакан |
| Ростовка рамы | S, M, L, XL |

| АМОРТИЗАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Вилка | SR Suntour XCM 27,5" 120мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки |
| Конструкция амортизационной вилки | Пружинная |
| Ход вилки | 120 мм |

| РУЛЕВОЙ УЗЕЛ |  |
| --- | --- |
| Рулевая колонка | Kenli, интегрированная, IS 42/28.6¦IS 52.2/30.0 (коническая) |
| Вынос руля | Format Trail, угол: 3°, диаметр: 31.8мм, длина: 45мм |
| Руль | Format Trail, ширина: 760мм, подъём: 20мм, диаметр: 31.8мм |
| Грипсы | Format Lock-On |

| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |  |
| --- | --- |
| Тип тормозов | Дисковые механические |
| Тормоза | Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм |

| ТРАНСМИССИЯ |  |
| --- | --- |
| Количество скоростей | 8 (1x8) |
| Тип переключателя скоростей | Обычный переключатель |
| Задний переключатель | Shimano Acera M360 |
| Тип шифтеров | Рычажный |
| Шифтеры | Shimano Altus M315 |
| Каретка | Thun PASO-ML, картриджная |
| Система шатунов | Prowheel Charm, 32T, 170мм |
| Материал шатунов | Алюминий |
| Количество звезд в системе, комбинация передач | 1, 32T |
| Трещотка / Кассета | Format M3008, 11-32T, 8-Speed |
| Количество звезд в кассете, комбинация передач | 8, число зубьев 11-32 |
| Цепь | KMC Z8 |

| КОЛЕСА |  |
| --- | --- |
| Размер колес | 27.5" |
| Втулка передняя | Format, 9x100мм, эксцентрик |
| Втулка задняя | Format, 10x135мм, эксцентрик |
| Крепление ротора | 6 болтов |
| Материал ободов | Алюминиевые двустеночные |
| Обода | Weinmann U32 Disc, 32Н, Schrader |
| Покрышки | Mitas Ocelot, 27.5x2.35" |
| Материал бортировочного шнура | Сталь |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНО |  |
| --- | --- |
| Седло | Format Trail |
| Материал рамки седла | Хромомолибден |
| Подседельный штырь | Format, диаметр: 31.6мм, длина: 350мм |
| Подседельный зажим | Format, эксцентрик, диаметр: 34.9мм |
| Педали | Алюминиевые |