| Категория велосипеда | ХС |
| --- | --- |
| Модельный год | 2019 |
| Пол | Мужской / женский |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Вес | 12,0 кг. |

| РАМА |  |
| --- | --- |
| Материал рамы | Алюминий |
| Рама | 29", XC, алюминиевый сплав U6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, ЧПУ-обработка деталей |
| Ростовка рамы | M, L, XL |

| АМОРТИЗАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Вилка | Rock Shox Recon RL 29" 100мм, воздушная, коническая, ось 15x100 Maxle Lite. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, удалённая блокировка OneLoc |
| Конструкция амортизационной вилки | Воздушная |
| Ход вилки | 100мм |

| РУЛЕВОЙ УЗЕЛ |  |
| --- | --- |
| Рулевая колонка | Kenli, интегрированная, IS 42/28,6¦IS 52,2/39,8 (коническая) |
| Вынос руля | Format XC Race, угол: -7°, диаметр: 31,8мм, длина: 70мм |
| Руль | Format XC Race, ширина: 740мм, диаметр: 31,8мм |
| Грипсы | Format XC Race, силиконовые 32мм |

| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |  |
| --- | --- |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Тормоза | Shimano MT201, 160/160мм |

| ТРАНСМИССИЯ |  |
| --- | --- |
| Количество скоростей | 10 (1x10) |
| Тип переключателя скоростей | Обычный переключатель |
| Задний переключатель | Shimano Deore RD-M6000, Shadow+ |
| Тип шифтеров | Рычажный |
| Шифтеры | Shimano Deore SL-M6000 |
| Каретка | Prowheel PW-BB73, внешние подшипники |
| Система шатунов | Prowheel MPX11, 32T, 170мм (M), 175мм (L-XL) |
| Материал шатунов | Алюминий |
| Количество звезд в системе, комбинация передач | 1, число зубьев 32 |
| Трещотка / Кассета | Shimano CS-HG500 |
| Количество звезд в кассете, комбинация передач | 10, число зубьев 11-42 |
| Цепь | KMC X10 |

| КОЛЕСА |  |
| --- | --- |
| Размер колес | 29" |
| Втулка передняя | Novatec D341SB-15, пром. подшипники, 15x100мм |
| Втулка задняя | Novatec D472TSBT-SC, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик |
| Крепление ротора | 6 болтов |
| Материал ободов | Алюминиевые двустеночные |
| Обода | Weinmann U28 TL, 32Н, Presta |
| Покрышки | Mitas Scylla TEXTRA, 29x2,25" |
| Материал бортировочного шнура | Кевлар |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНО |  |
| --- | --- |
| Седло | Format XC Race |
| Материал рамки седла | Хромомолибден |
| Подседельный штырь | Format, диаметр: 31,6мм, длина: 350мм |
| Подседельный зажим | Format, диаметр: 34,9мм |
| Педали | Алюминиевые |